VARIABLE COILS MADE FROM TOKO RCL 361671-1 10EZ TYPE.

| BAND | Desired Value by schematics | QTY per BAND | Cooper Wire Diameter (mm) | Assembled Coil Vary (uHy) | Number Of Turns | Nominal Val. Coil only (uHy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/10m | 1,25uHy | 3 | 0,15 | 1,1~1,95 | 9T | 1,0 |
| 17/15m | 1,67uHy | 3 | 0,15 | 1,1~1,95 | 9T | 1,0 |
| 20m | 7,15 uHy | 3 | 0,12 | 5,3~9,8 | *19T | 5,6 |
| ???? | 10uHy | 3 | 0,15 | 8,3~14,9 | 25T | 7,8 |
| 80m | 12,5uHy | 3 | 0,15 | 8,3~14,9 | 25T | 7,8 |
| 30m | 16,7uHy | 3 | 0,15 | 12,3~21,5 | 30T | 11,5 |
| 40m | 24,5uHy | 3 | 0,15 | 16~30 | 35T | 15,3 |
| 60m | 25uHy | 3 | 0,15 | 16~30 | 35T | 15,3 |
| 160m | 50,1uHy | 3 | 0,10~0,12 | 43~70 | 56T | 39,8 |
| ===== | 3,3uHy | 1 | 0,15 | 2,4~4 | 13T | 2,1 |

This data only applies to the Toko coil type described above.